| Ucм | 0в | 3.6в | 4.06в | 4.34в | 4.61в | 4.76в | 4.91в | 4.97в | 5.14в |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Io | 0.11А | 0.12А | 0.2А | 0.45А | 0.75А | 1.05А | 1.52А | 1.8А | 2.6А |

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИСПЫТАНИЙ МОДУЛЯ RA60H1317

Зависимость тока покоя Io модуля от напряжения смещения на второй ноге при U пит. 13.6 Вольта

| Р входная | Р выходная | Потребляемый ток | К.П.Д. | Коэффициент усиления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 мВт | 65Вт | 10А | 60% | 3250 |
| 80 мВт | 72Вт | 11.4А | 58% | 900 |

Таблица параметров модуля при Uпит. 10.86 Вольта и токе покоя 1.5 Ампера

Важный вывод. Увеличение входной мощности с 20 мВт до 80 мВт (в четыре раза)                                увеличивает выходную мощность всего с 65 Ватт до 72 Ватт. Модуль выдаёт паспортную мощность при питании менее 11 Вольт.

| Р входная | Р выходная | Потребляемый ток | К.П.Д. | Коэффициент усиления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 мВт | 103.6Вт | 11.5А | 66.24% | 5180 |
| 80 мВт | 112.5Вт | 13.12А | 64.45% | 1406 |

Таблица параметров модуля при Uпит. 13.6  Вольта и токе покоя 1.5 Ампера

| Р входная | Р выходная | Потребляемый ток | К.П.Д. | Коэффициент усиления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 мВт | 103.6Вт | 11.5А | 66.24% | 5180 |

Таблица параметров модуля при Uпит. 13.6  Вольта и токе покоя 1.8 Ампера

Вывод. Увеличение тока покоя не сильно влияет на выходную мощность при токах покоя                  порядка 1.5-2 Ампера.

| Р входная | Р выходная | Потребляемый ток | К.П.Д. | Коэффициент усиления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 мВт | 128Вт | 12.85А | 66.41% | 6400 |
| 125 мВт | 137.8Вт | 14.82А | 62% | 1102 |

Таблица параметров модуля при Uпит. 15  Вольт и токе покоя 2.15 Ампера

| Р входная | Р выходная | Потребляемый ток | К.П.Д. | Коэффициент усиления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 мВт | 137.8Вт | 13.11А | 65.7% | 6890 |
| 80 мВт | 147.9Вт | 14.43А | 64.06% | 1847 |

Таблица параметров модуля при Uпит. 16  Вольта и токе покоя  2 Ампера

При уменьшении напряжения питания с 13.6 Вольта до 10.86 Вольта при неизменном     напряжении смещения ток покоя уменьшился с 1.52 Ампера до 1.5 Ампер.

Пардон, если где-то будут ошибки при подсчётах КПД или Ку. Считал уже поздней ночью уставший. Мог и ошибиться, но не специально. Но основная часть в порядке.

Юрий. RZ4HD.